АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.13                                                                                                                  №109

п. Печенга

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования городское поселение Печенга в соответствии с со ст. 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации муниципального образования городское поселение Печенга.

- Установить, что действие настоящего постановления распространяется на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности администрации муниципального образования городское поселение Печенга, и автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в границах населенных пунктов муниципального образования городское поселение Печенга, на которые не зарегистрировано право муниципальной собственности администрации муниципального образования городское поселение Печенга, но которые приняты к учету профильным отделом администрации муниципального образования городское поселение Печенга как бесхозяйные дороги.

- Настоящее Постановление опубликовать  в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городское поселение Печенга                                                                                           Э.В. Затона

Зам. Главы администрации                                                                                  Н.Г.Жданова

Начальник финансового отдела                                                                           Н.С. Гришина

Юрисконсульт                                                                                                        А.С. Кондратьева

Начальник отдела земельно-имущественных

отношений                                                                                                              Ю.С.Малюкова

Исп.: Жидкова Е.В.

Рассылка 5 экз: дело-1,прокуратура-1, Зам. Главы -1, Отдел ЖКХ-1, Отдел ЗИО -1

# Утвержден

постановлением

администрации муниципального образования

городское поселение Печенга

от «7» мая 2013 г. N 90

ПОРЯДОК

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения, находящихся в собственности

администрации муниципального образования городское поселение Печенга

1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации муниципального образования городское поселение Печенга (далее - автомобильные дороги) и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования городское поселение Печенга, на которые не зарегистрировано право муниципальной собственности администрации муниципального образования городское поселение Печенга, но которые приняты к учету профильным подразделением администрации муниципального образования городское поселение Печенга как бесхозяйные дороги.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- работы по ремонту автомобильных дорог - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог;

- работы по содержанию автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

3. Целями содержания и ремонта автомобильных дорог являются:

- поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

- поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог.

4. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

5. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов проводится оценка технического состояния автомобильных дорог.

Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится отделом ЖКХ администрации муниципального образования городское поселение Печенга на основании:

- сезонных обследований, проводимых два раза в год (весной и осенью);

- диагностических обследований автомобильных дорог, проводимых в плановом порядке специализированными организациями.

6. Основанием для ремонта автомобильных дорог является несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, а также с учетом анализа аварийности на автомобильных дорогах отдел ЖКХ администрации муниципального образования городское поселение Печенга осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

7. План разработки проектов или сметных расчетов утверждается главой муниципального образования городское поселение Печенга.

8. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов отдел ЖКХ администрации муниципального образования городское поселение Печенга осуществляет разработку проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

9. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

10. Утвержденные главой муниципального образования городское поселение Печенга проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - Планы).

Указанные Планы утверждаются главой муниципального образования городское поселение Печенга в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

В соответствии с утвержденными Планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется на основании заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке муниципальных контрактов с подрядными организациями.

11. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными администрацией муниципального образования городское поселение Печенга и органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД РФ по Печенгскому району.

12. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении автомобильной дороги по всем ее элементам и дорожным сооружениям.

В случае если при проведении работ по содержанию автомобильных дорог на автомобильной дороге возникли препятствия для движения транспортных средств, администрация муниципального образования городское поселение Печенга обеспечивает принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

13. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется администрацией муниципального образования городское поселение Печенга в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

14. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется администрацией муниципального образования городское поселение Печенга в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается Министерством транспорта Российской Федерации.

15. Финансирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Печенга в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

# Text boxes

Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области